| 宜蘭縣政府消防局消防安全設備 表 |
| --- |
| 會（審）勘 類 別 | □使用執照 □建造執照 □變更使用 □變更設計 □室內裝修 □其他 | 承 辦 人 | 科 長 | 秘 書 | 副 局 長 | 局 長 |
| 會（審）勘 結 果 | □合格 □不合格 | 起 造 人 姓 名 |  | 理由法令 依 據 | □一、各類場所消防安全設備設置標準（ 年 月 日發布） □二、原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法 □三、其他 |
| 建築物名稱 |  | 起 造 人 住 址 |  | 審（勘）查人員及 日 期 | 人員： 日期： 年 月 日 | 會勘人員簽章 | 業主 |  |
| 建築物地點 | 宜蘭縣(市) 鄉 鎮市 村里 路(街) 段 巷 弄 號 (段) (小段) (地號) | 樓 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面 積 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建（使）照 日期及號碼 | 建（使）照日期： 年 月 日 ( )建 字第 號 | 變更面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監 造 人 |  | 設備師(士) |  | 變更用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裝修面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 | 檢查項目 | 原圖設計情形 | 審(勘)查情形 | 附註 |
| 滅火設備 | 滅火器 | 1 | 滅火器數量、滅火效能值 | 1.乾粉_____具，二氧化碳______具，泡沫______具，其它______具，共______具，滅火效能值合計A: ____B: ____ C______。 |  | 應依設置標準第31條設計施工。 |
|  |  | 2 | 步行距離 | 2.居室任一點至滅火器步行距離應小於二十公尺。 |  |  |
|  |  | 3 | 滅火器標識 | 3.應設每字在20平方公分以上之(滅火器)紅底白字標識。 (與室內消防栓箱等設備併設於箱體內並於箱面標明滅火器字樣者，其標識顏色不在此限) |  |  |
|  | （設於第 層） 消防栓設備 | 1 | 消防栓立管及消防栓箱數 | 1.設立管____支，消防栓箱共____個，管徑____毫米，應符合□GIP、□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。 |  | 應依設置標準第32~42條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 消防栓箱出水口高度及位置 | 2.高度_____公分，設於____。 |  |  |
|  |  | 3 | 消防栓箱內之裝置 | 3.設第____種消防栓設備，箱上方應設紅色幫浦啟動表示燈。 |  |  |
|  |  | 4 | 加壓送水裝置及水源 | 4.設幫浦(專用)____台，揚程____m，出水量____L/min，電動機_____KW (_____HP)，屋頂水箱容量____立方公尺，水源容量____立方公尺。 中繼幫浦____台，揚程_____ｍ，出水量_____L/min，電動機_____KW(_____HP) 台。 |  |  |
|  |  | 5 | 測試用出水口 | 5.屋頂設口徑____毫米出水口____處，高度_____公分。 |  |  |
|  |  | 6 | 緊急電源 | 6.設於____層設____KW（____KVA），發電機___台(附ATS)，與其他消防設備共用。 |  |  |
|  |  | 7 | 室外消防栓 | 7.設室外消防栓箱___個，設幫浦(專用)____台、揚程_____m、出水量_____L/min，電動機_____KW (_____HP) 水源容量_____立方公尺，應符合□GIP、□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。 |  |  |
| 警報設備 備 | （設於第 層） 火警自動警報設備 | 1 | 火警分區 | 1.設____分區，並有標示。 |  | 應依設置標準第112至132條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 探測器探測範圍及裝置設備 | 2.設差動式_____個，定溫式____個，偵煙式____個，其他_____個。共____個。 |  |  |
|  |  | 3 | 手動報警機、標示燈及火警警鈴 | 3. ________層各設____套，共____套，設於消防栓箱上方。並附設緊急電話插座。 |  |  |
|  |  | 4 | 火警受信總機 | 4.設___回路受信總機____台於____層_____室，並附設通話裝置__組。火警自動警報設備之鳴動方式，採□全區□分區鳴動，並應具有接受火災信號後一定時間內或再接受火災信號時，強制地區警報音響裝置鳴動之功能。(□特殊場所於火災發生時，應連動停止相關娛樂用影音設備) |  |  |
|  |  | 5 | 配線 | 5.配線應依設置標準第127條設計施工。 |  |  |
|  |  | 6 | 緊急電源 | 6.緊急電源應符合設置標準第128條之規定。 |  |  |
|  | 火災警報器 住宅用 | 1 | 探測器探測範圍及裝置設備 | 1.於________層設差動式 個、定溫式 個、偵煙式 個、其他 個，合計共 個。 |  | 應依住宅用火災警報器設置辦法設計施工。 |
|  | (設於第 層) 緊急廣播設備 | 1 | 緊急廣播系統之裝置 | 1.設擴音機____W及__回路主機於____層_____室；並於____層設揚聲器共計_____級____只及_____級_____只。 |  | 應依設置標準第133至139條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 啟動裝置 | 2.各層設_____組啟動裝置或緊急電話，共計_____組，各層啟動裝置與火警自動警報設備連動。 |  |  |
|  |  | 3 | 緊急電源 | 3.緊急電源應符合設置標準第128條之規定。 |  |  |
|  | 自動警報設備 瓦斯漏氣火警 | 1 | 瓦斯漏氣受信總機 | 1.設於_____層____室____回路____型受信總機。 |  | 應依設置標準第140至145條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 瓦斯漏氣檢知器 | 2.設於____，共____個。 |  |  |
|  |  | 3 | 瓦斯漏氣表示燈 | 3.設於____，共____個。 |  |  |
|  |  | 4 | 配線 | 4.配線應依設置標準第144條設計施工。 |  |  |
|  |  | 5 | 緊急電源 | 5.緊急電源應使用蓄電池設備，並符合設置標準第145條規定。 |  |  |
|  | 一一九火災通報裝置 | 1 | 啟動功能 | 1.具手動及自動啟動功能。 |  | 應依設置標準第145-1條設計施工。 |
|  |  | 2 | 裝設位置 | 2.設於________層____室等經常有人之處所。但設有防災中心時，應設於該中心。 |  |  |
|  |  | 3 | 遠端啟動裝置 | 3.設置遠端啟動裝置時，應設有可與設置一一九火災通報裝置場所通話之設備。 |  |  |
|  |  | 4 | 操作開關高度 | 4.手動啟動裝置之操作開關距離樓地板面之高度，在_______公尺。 |  |  |
|  |  | 5 | 送、收話器 | 5.裝置附近，設置送、收話器，並與其他內線電話明確區分。 |  |  |
|  |  | 6 | 避免傾斜裝置及防震措施 | 6.設有避免斜裝置，並採取有效防震措施。 |  |  |
| 避難逃生設備 | 標示設備 | 1 | 出口標示燈 | 1.設於________層，A級_____具，B級____具，C級______具，共_____具。 |  | 應依設置標準第146至146-7條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 避難方向指示燈 | 2.設於________層，A級_____具，B級____具，C級______具，共_____具。 |  |  |
|  |  | 3 | 避難指標 | 3.設於________層，各___具，共___具。 |  |  |
|  | 避難器具 | 1 | 避難梯 | 1.設於________層，各____具，共____具。核准文號__________________________。 |  | 應依設置標準第157至174條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 緩降機 | 2.設於________層，各____具，共____具。核准文號__________________________。 |  |  |
|  |  | 3 | 救助袋(直降式斜降式) | 3.設於________層，各____具，共____具。核准文號__________________________。 |  |  |
|  |  | 4 | 其他(型式：___________) | 4.設於________層，各____具，共____具。核准文號__________________________。 |  |  |
|  | 明設備 緊急照 | 1 | 數量 | 1.設於________層，各____具，共______具。 |  | 應依設置標準第175至179條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 容量及配線 | 2.其緊急電源採蓄電池設備並能使其動作三十分鐘以上。但採蓄電池設備與緊急發電機併設方式時，其容量應能使其持續動作分別為十分鐘及三十分鐘以上。 |  |  |
| 自動撒水設備 | （ 設 於 第 層 ） | 1 | 管系型式 | 1.□密閉濕式□密閉乾式□開放式□預動式，感知用探測器定溫式____個，一齊開放閥____個，手動開關____個，電磁閥____個。 |  | 應依設置標準第43~60條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 撒水頭防護半徑及數量 | 2.防護半徑___公尺，一般反應型撒水頭____個，快速反應型撒水頭____個，小區劃型撒水頭____個，側壁型撒水頭____個，放水型撒水頭____個，共計____個。感知撒水頭共計____個。 |  |  |
|  |  | 3 | 流水檢知裝置 | 3.設於____層，各____套，共____套。 |  |  |
|  |  | 4 | 自動撒水設備受信總機 | 4.於____層____處設____回路____型受信總機(□與火警自動警報設備共用)。 |  |  |
|  |  | 5 | 末端查驗閥 | 5.設於____層，各___套，共___套，附標示。 |  |  |
|  |  | 6 | 水源及加壓送水裝置 | 6.設幫浦(專用)____台，揚程____ m，出水量____L/min，電動機_____KW (_____HP)，屋頂水箱容量____立方公尺，水源容量____立方公尺。 中繼幫浦____台，揚程_____ｍ，出水量_____L/min，電動機_____KW(_____HP) 台。 |  |  |
|  |  | 7 | 配管、屋頂水箱 | 7.設立管___支，管徑___毫米。並應符合□GIP、□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。屋頂水箱容量___立方公尺。 |  |  |
|  |  | 8 | 自動撒水送水口 | 8.設___個於地面層___側，高度___公分，附有標示。 |  |  |
|  |  | 9 | 緊急電源 | 9.設於____層設____KW（____KVA），發電機___台(附ATS)，與其他消防設備共用。 |  |  |
|  | 補助撒水栓 | 1 | 補助撒水栓個數 | 1.免設撒水頭處所，除第四十九條第七款及第十二款外，於___層設補助撒水栓各___個，共___個;水帶接頭至防護對象任何一點之水平距離應在十五公尺以下。 |  | 應依設置標準第57條設計施工。 |
|  |  | 2 | 放射壓力及放射量 | 2.補助撒水栓瞄子放射壓力___kg/cm2 ，放射量____L/min。 |  |  |
|  |  | 3 | 水源及加壓送水裝置 | 3.水源容量____立方公尺，幫浦揚程_____m，出水量______L/min，發電機___KW(與自動撒水設備共用)，配管從各層流水檢知裝置二次側配置。 |  |  |
|  | (設於第 層) 水道連結型自動撒水設備 | 1 | 設置類型 | 1.□民生水箱共用式□獨立水箱式。 |  | 應依水道連結型自動撒水設備設置基準設計施工。 |
|  |  | 2 | 水源容量 | 2.設水道連結型撒水頭共___個，防護半徑_____公尺， 放水壓力_____Kgf/㎝2，放水量______L/min，水源容量______立方公尺。 |  |  |
|  |  | 3 | 配管、配件及閥類 | 3.設立管_____支，管徑_______毫米，並應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331 或經中央消防主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能 之合成樹脂管;或符合□自來水用戶用水標準規範。 |  |  |
|  |  | 4 | 撒水頭防護半徑及數量 | 4.防護半徑______公尺，水道連結型撒水頭設於_______層，各______個，共計______個。 |  |  |
|  |  | 5 | 末端查驗閥 | 5.建築物各層放水壓力最低之最遠支管末端，符合： □獨立水箱式設有末端查驗閥，其配置應符設置標準第五十六條規定： (1)管徑_____mm(應在二十五毫米以上)。 (2)查驗閥依各流水檢知裝置配管系統配置，並接裝在建築物各層放水壓力最低之 最遠支管末端。 (3)查驗閥之一次側設壓力表，二次側設有與撒水頭同等放水性能之限流孔。 (4)距離地板面之高度在二點一公尺以下，並附有排水管裝置，並標明末端查驗閥 字樣。 □民生水箱共用式連結水龍頭或馬桶水箱等日常生活用水設施，並配置壓力表。 |  |  |
|  |  | 6 | 標示張貼 | 6.每層自來水供水之水龍頭至少一處張貼標示，標示內容明確記載停水時 應強化防火管理對策。 |  |  |
| 水霧滅火設備 | （設於第 層） | 1 | 立管及管徑 | 1.設立管___支，管徑___毫米。感知用探測器定溫式第___種__個，感知撒水頭共計___個。並應符合□GIP、□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。 |  | 應依設置標準第61~68條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 水霧頭數量、有效半徑、放 射壓力及放射量 | 2.設水霧頭共_____個，有效半徑____公尺，放射壓力___kg/cm2，放射量______L/min。 |  |  |
|  |  | 3 | 放射區域 | 3.設一齊開放閥共___套，手動啟動開關共___處。 |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 | 4.設幫浦(專用)____台，揚程____ m，出水量____L/min，電動機_____KW (_____HP)，屋頂水箱容量____立方公尺，水源容量____立方公尺。 中繼幫浦____台，揚程_____ｍ，出水量_____L/min，電動機_____KW(_____HP) 台。 |  |  |
|  |  | 5 | 流水檢知裝置 | 5.於___層，設___套，共___套。並應依設置標準第51條規定設置。設蜂鳴器___只。 |  |  |
|  |  | 6 | 水霧滅火設備受信總機 | 6.設___回路水霧受信總機，於___層___室。 |  |  |
|  |  | 7 | 送水口 | 7.設___個於地面層___側，高度___公分，附標示。 |  |  |
|  |  | 8 | 緊急電源 | 8.於___層與其他消防設備共用 KW(______KVA)，發電機___台(附ATS)。 |  |  |
|  |  | 9 | 資料及文件 | 9.進口證明或檢驗證明或審核認可證明。 |  |  |
|  |  | 10 | 室內停車空間 | 10.應依設置標準第68條規定設置排水設備。 |  |  |
| 泡沫滅火設備 | （設於第 層） 固定式(□全區放射□局部放射) | 1 | 立管及管徑 | 1.設立管___支，管徑____毫米。並應符合□GIP、□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。 |  | 應依設置標準第69~81條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 泡沫頭數量、有效半徑、放 射壓力、放射量及感知元件 | 2.設泡沫頭（放出口）____個，有效半徑____公尺，放射壓力____kg/cm2，放射量___L/min；感知用探測器定溫式共___個，感知撒水頭共計___個。並依設置標準第52條規定設置。電磁閥共___個。 |  |  |
|  |  | 3 | 放射區域 | 3.設一齊開放閥____套，手動啟動開關共____處。 |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 | 4.設幫浦(專用)____台，揚程____m，出水量____L/min，電動機_____KW (_____HP)，水源容量____立方公尺。 中繼幫浦____台，揚程_____ｍ，出水量_____L/min，電動機_____KW(_____HP) 台。 |  |  |
|  |  | 5 | 流水檢知裝置 | 5.於___層，各設___套，共___套。設蜂鳴器____只。 |  |  |
|  |  | 6 | 泡沫滅火設備受信總機 | 6.設___回路泡沫受信總機，於____層_____室(□與火警自動警報設備共用)。 |  |  |
|  |  | 7 | 泡沫原液槽 | 7.設____泡沫源液____公升，採____混合方式設比例混合器，混合比__％ 。原液槽並依設置標準第81條規定設置。 |  |  |
|  |  | 8 | 緊急電源 | 8.於_____層與其他消防設備共用____KW（______KVA），發電機 台(附ATS)。 |  |  |
|  | 移動式 | 1 | 泡沫消防栓箱數 | 1.設於第________層，共___個。並依設置標準第80條規定設置。 |  |  |
|  |  | 2 | 泡沫瞄子放射量及放射壓力 | 2.放射量_____ L/min，放射壓力______kg/cm2。 |  |  |
|  |  | 3 | 泡沫源液 | 3.泡沫源液儲存量___公升，設___泡沫。 |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 | 4.水源容量____立方公尺，消防幫浦揚程______m出水量___L/min，電動機___ KW(______HP) |  |  |
| (設於第 層) 滅火設備 二氧化碳 | 1 | 起動方式 | 1.□全區放射□局部放射□移動式放射。 |  | 應依設置標準第82~97條及第235、236條設計施工。 |
|  | 2 | 滅火藥劑量及放射壓力 | 2.滅火藥劑量___kg，放射壓力___ kg/cm2。 |  |  |
|  | 3 | 其它 | 3. 採___啟動方式，以___探測器連動，採___為緊急電源。詳如計算書（包括圖說、平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及昇位圖等。） |  |  |
| (設於第 層) 滅火設備 乾粉 | 1 | 起動方式 | 1.□全區放射□局部放射□移動式放射。 |  | 應依設置標準第98~111條及第235、236條 設計施工。 |
|  | 2 | 滅火藥劑量及放射壓力 | 2.滅火藥劑量___kg，放射壓力___ kg/cm2。 |  |  |
|  | 3 | 其他 | 3.採___起動方式，以___探測器連動，採___為緊急電源。詳如計算書〈包括圖說、 平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及昇位圖等〉。 |  |  |
| (設於第 層) 滅火設備 簡易自動 | 1 | 感知元件及噴頭數 | 1.設感知元件共_____只，噴頭共_____只。（□本案依現場實際設置，合計___式） |  |  |
|  | 2 | 滅火藥劑量 | 2.滅火藥劑量共_____Kg。（□本案依現場實際設置，合計___式） |  |  |
| 消防搶救上必要設備 | 連結送水管 | 1 | 出水口 | 1.於____層設單口型各___個，_____層設雙口型各____個，共_____個。 |  | 參照設置標準第180至184條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 送水口 | 2.設____個於地面層___側，高度____公分，附有標示。 |  |  |
|  |  | 3 | 配管 | 3.設立管___支，管徑____毫米，應符合□GIP、□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。 |  |  |
|  |  | 4 | 測試出水口 | 4.於屋頂層設____處。 |  |  |
|  |  | 5 | 水帶箱 | 5.水帶箱設___層各___個，共___個。 |  |  |
|  |  | 6 | 中繼幫浦 | 6.中繼幫浦___台、揚程___m、出水量___L/min、電動機___KW (___HP)、送水壓力___ Kgf/㎝2，中繼水箱___立方公尺、屋頂水箱___立方公尺；中繼幫浦一次側設出水口、止水閥及壓力調整閥，並附設旁通管，二次側設逆止閥、止水閥及送水口。 |  |  |
|  | 蓄水池 消防專用 | 1 | 自然採水 | 1.有效水量___立方公尺，設投入孔_____個。(60×60cm或直徑60以上圓孔)口徑____毫米採水口___個，並接裝陰式螺牙。 |  | 應依設置標準第185~187條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 機械採水 | 2.於____層設幫浦____台、揚程____m、出水量____L/min、電動機____KW，口徑63mm陽式快速接頭採水口共____個、有效水量____立方公尺，附有標示，管徑 毫米。應符合□GIP、□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。 |  |  |
|  | 排煙設備 | 1 | 室內排煙設備 | 1.於________層設排煙口____處並附設手動開關(開口面積____cm×____cm)，排煙機____ KW___台，偵煙式探測器共__個，總排煙量______立方公尺，於_____處設__回路受信機(□專用□與火警自動警報設備共用)。並連接緊急電源；排煙口開啟時應連動停止空氣調節及通風設備運轉。 |  | 應依設置標準第188~190條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 緊急昇降機間及特別安全梯間之排煙設備 | 2.於________層設排煙窗共 處，於________層設排煙口共 處，進風口共 處，並附設手動開關 組，偵煙式探測器共__個，於 層設 回路受信機(□與火警自動警報設備共用□排煙專用)，排煙機 KW共 台，進風煙機 KW共 台，並連接緊急電源。 |  |  |
|  | 源插座 緊急電 | 1 | 數量及回路 | 1.於________層，設緊急電源插座____組，共計____組，計____回路，且均設保護箱內。 |  | 應依設置標準第191條及第235、236條設計施工。 |
|  | 無線電輔助設備 | 1 | 洩波同軸電纜及無線電接頭 | 1.設置符合規定洩波同軸電纜，並於地面設____個無線電接頭於保護箱內。 |  | 應依設置標準第192條及第235、236條設計施工。 |
|  |  | 2 | 增輻器 | 2.於________層設增輻器共____組，增輻器之緊急電源應使用蓄電池設備，且電源容量應維持有效動作三十分鐘以上。 |  |  |
|  |  | 3 | 訊號連通措施 | 3.共構之建築物內有2處以上場所設置無線電通信輔助設備時，應有能使該設備訊號連通之措施。 |  |  |
|  | 綜合操作裝置 防災監控系統 | 1 | 位置及監控或操作設備 | 1.設於________層____處，依設置標準第192條之1規定設置防災監控系統綜合操作裝置。 |  | 應依設置標準第192-1條設計施工。 |
|  |  | 2 | 緊急電源 | 2.準用設置標準第38條規定且其供電容量應供其有效動作2小時以上。 |  |  |
|  | 防災中心 | 1 | 位置及面積 | 1.設於________層____處，面積___m2，其出入口至屋外任一出入口之步行距離____m。 |  | 應依設置標準第238條及第235、236條設計施工。 |

<附註>

□無涉及公共危險物品、可燃性高壓氣體、加油站、加氣站與天然氣儲槽等場所。

本案：

□涉及公共危險物品、可燃性高壓氣體、加油站、加氣站與天然氣儲槽等場所。其相關消防安全設備配置如續頁附表。

# Text boxes

第一頁       是否續頁□是  □否

□審 查

□查 驗

第二頁       是否續頁 □是  □否

第三頁       是否續頁 □是  □否

第四頁